Prilog II. -Obrazac troškovnika : Isporuka i instalacija nadogradnje navigacijskog simulatora NTPro 5000

## Tehnička specifikacija

### UVOD

Predmet nabave ovog postupka nabave je Zamjena TV centralne vizualizacije i dva monitora instruktora na postojećem simulatoru TRANSAS NTPRO 5000 te nadogradnja postojećeg simulatora TRANSAS NTPRO 5000 s još dva nova područja plovidbe na lokaciji Prometno-tehnička škola, na adresi Kralja Zvonimira 2, Šibenik.

#### OPĆI ZAHTJEVI

Troškovnik u prilogu sadrži minimalne tehničke karakteristike zahtijevane od nadogradnje navigacijskog simulatora. Ukoliko to nije drugačije navedeno i opisano u troškovniku mora obuhvaćati sav potreban softver i hardver, rad i potreban instalacijski i potrošni materijal za postavljanje opreme simulatora u traženu funkcionalnost.

# Svi radovi, moraju se obvezno izvoditi prema važećim zakonima, granskim normama i uzancama, te u skladu sa traženjima i uputama nadzorne osobe Naručitelja.

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Tehničke karakteristike (parametri) kako zahtijevani tako i oni koje nudi ponuditelj specificirani su u donjoj tablici. Sukladno zahtjevu Naručitelja, ponuditelj je dužan u navedenoj tablici ispuniti stupac „nuđene karakteristike“ te ju ispunjenu priložiti kao sastavni dio ponude.

| R.br. | Opis | Tražene karakteristike | Nuđene karakteristike | Kol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Računalna oprema nadogradnje navigacijskog simulatora |  |  |
| 1.1 | TV centralne vizualizacije za postojeći simulator Transas NTPro 5000 | TV monitor 43“ za vizualizaciju |  | 1 |
| 1.2 | Monitor instruktora za postojeći simulator Transas NTPro 5000 | Monitor sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: Monitor 24“ , 1920 x 1080 Full HD , stalak za podešavanje po visini |  | 2 |
| 2 |  | Softver navigacijskog simulatora Transas NTPro 5000 |  |  |
| 2.1 | Novo područje plovidbe za postojeći simulator Transas NTPro 5000 | Područje plovidbe „Malakka Strait 5000“ za navigacijski simulator Transas NTPro 5000 |  | 1 |
| 2.2 | Novo područje plovidbe za postojeći simulator Transas NTPro 5000 | Područje plovidbe „San Pedro 6000“ za navigacijski simulator Transas NTPro 5000 |  | 1 |
| 3 |  | Usluge |  |  |
| 3.1 | Instalacija opreme i dva nova područja plovidbe na postojeći simulator Transas NTPro 5000 | Dostava, zamjena stare opreme s novom, montaža, podešavanje, puštanje u rad i testiranje opreme i dva nova područja plovidbe („Malakka Strait 5000“ i „San Pedro 6000“) na postojeći simulator Transas NTPro 5000 do potpune funkcionalnosti. |  | 1 |

TROŠKOVNIK

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta.  Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Ponuditeljima nije dopušteno mijenjati tekst troškovnika. Sve stavke troškovnika trebaju biti ispunjene. Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke.

Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

| Br | Tehnički opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 1 | Zamjena TV centralne vizualizacije i dva monitora instruktora na postojećem simulatoru TRANSAS NTPRO 5000 te nadogradnja postojećeg simulatora TRANSAS NTPRO 5000 s još dva nova područja plovidbe | komplet | 1 |  |  |
| CIJENA PONUDE bez PDV-a: |  |
| IZNOS PDV-a |  |
| CIJENA PONUDE s PDV-om: |  |

# U _____________, _____________2022.

# Ponuditelj:

# ______________________________________                                       ___________________________

# (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)                  (pečat i potpis ponuditelja)